PERHITUNGAN

Lampiran A.1

Perhitungan Pembebanan Plat Lantai

Perhitungan pembebanan adalah pendefisian beban-beban yang bekerja pada struktur sesuai dengan SNI Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain SNI 03-1727-2013, Seluruh beban yang telah didefinisikan akan bekerja model struktur gedung ini. Beban-beban yang akan bekerja pada struktur gedung ini antara lain : beban mati, beban hidup, dan beban gempa.

- Beban Mati ( Dead Load )

- Beban Mati Pada lantai

Beban mati yang bekerja pada plat lantai meliputi :

- Beban Pasir  setebal 1 cm	= 0,01 x 16			= 0,16 kN/m2

- Beban spesi setebal 3 cm	= 0,03 x 22			= 0,66 kN/m2

- Beban keramik setebal 1 cm	= 0,01 x 22			= 0,22 kN/m2

- Beban plafon dan penggantung				= 0,20 kN/m2

- Beban instalasi ME						= 0,25 kN/m2

Total beban mati pada plat lantai				= 1,49 kN/m2

- Beban Mati pada Plat Atap

Beban mati yang bekerja pada plat atap meliputi :

- Berat waterproofing dengan aspal tebal 2 cm = 0,02 X 14	= 0,28 kN/m2

- Berat plafon dan penggantung			      	= 0,20 kN/m2

- Berat Instalasi ME					       	= 0,25 kN/m2

Total beban mati pada plat atap 				= 0,73 kN/m2

- Beban Dinding dan Partisi

, beban dinding hanya membebani struktur balok lantai yaitu sebesar :

- Beban dinding pasangan bata ½ batu	= 4 x 2,50	= 10 kN/m

- Beban dinding partisi (cladding)	= 2 x 0,20	= 0,40 kN/m

- Beban Hidup ( Live Load )

Untuk perhitungan Beban Hidup Berdasarkan Peraturan SNI Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain SNI 03-1727-2013 yaitu sebagai berikut :

- Beban Hidup Plat Lantai

Beban hidup pelat lantai, L = 2,4 kN/m2

- Beban Hidup Pelat Atap

- Beban hidup pelat atap, L   = 0,96 kN/m2

Lampiran A.2

Perhitungan Pembebanan Tangga dan Bordes

Distribusi beban yang bekerja pada elemen tangga ditunjukkan sebagai berikut :

- Tangga

Beban yang bekerja pada tangga adalah sebagai berikut :

- Beban Mati (D)

Beban anak tangga = (0,16 x 0,32/2) x 24	= 0,61 kN/m2

Berat Finishing				= 0,45 kN/m2

Berat Railing					= 0,15 kN/m2   +

Berat total					= 1,21 kN/m2

- Beban Hidup (L) 				= 1,33 kN/m2

- Bordes

Beban yang bekerja pada bordes adalah sebagai berikut :

- Beban Mati (D)

Berat spesi (t = 3 cm) = 0,03 x 22		= 0,66 kN/m2

Berat keramik		= 0,01 x 22		= 0,22 kN/m2   +

Berat total 					= 0,88 kN/m2

- Beban Hidup (L)  				= 1,33 kN/m2

Lampiran A.3

Analisis Beban Gempa

- Analisa Dinamik Respons Spektrum

Lokasi					: Banda Aceh

Jenis Tanah    				: Tanah Keras (Kelas situs : SE)

Analisis Gempa			: Response Spektrum

Kategori Risiko			: I ( Lampiran C )

Faktor Keutamaan Gempa (Ie)	: 1 ( Lampiran C )

Koef. Respons  (R) 			: 8 (SRPMK)

: 8 (SRBE)

Menentukan respons spektrum disain SNI 03-1726-2012

- Menentukan Ss dan S1

Dari peta zonasi gempa indonesia tahun 2012 untuk wilayah Banda Aceh memiliki nilai Ss = 1,349 dan S1 = 0,642. Peta zonasi gempa indonesia ditunjukkan pada lampiran C.

- Menentukan Koefisien situs (Fa dan Fv)

Dari Tabel koefsien situs Fa dan Fv, maka untuk Ss = 1,349 dan S1 = 0.642 dihitung menggunakan interpolasi, sehingga diperoleh Fa = 1,000 dan Fv = 1,300. Tabel Koefisien situs Fa dan Fv ditunjukkan pada lampiran C

- Menentukan SMS dan SM1

SMS = Fa x Ss = 1,000 x 1,349 = 1,349

SM1 = Fv x S1 = 1,300 x 0,346 = 0,835

- Menentukan SDS dan SD1

SDS = 2/3 x SMS = 2/3 x 1,349 = 0,900

SD1 = 2/3 x SM1 = 2/3 x 0,835 = 0,556

- Menghitung Parameter-Parameter Respons Sepktrum Disain

- Membuat Grafik Respon Spektrum

Untuk periode yang lebih kecil dari T0, spektrum respons percepatan disain, Sa, harus diambil dari persamaan :

Sedangkan, untuk perioda yang lebih besar dari atau sama dengan T0 dan lebih kecil dari atau sama dengan Ts, Sa sama dengan SDS. Kemudian untuk perioda lebih besar dari Ts, nilai Sa berdasarkan persamaan berikut :

Tabel A.1 Nilai T dan Sa Respon Spektrum Desain

| T (s) | Sa |
| --- | --- |
| 0 | 0,360 |
| 0,1 | 0,680 |
| 0,2 | 0,606 |
| 0,3 | 0,549 |
| 1 | 0,344 |
| 1,5 | 0,251 |
| 2 | 0,205 |
| 3 | 0,150 |
| 4 | 0,139 |

Gambar A.2 Respons Spektrum Desain

Lampiran A.4

Analisa Statik Ekuivalen

- Menghitung Berat Struktur

Berat gedung tambahan seperti plesteran, dinding. Keramik, dan lain-lain harus dihitung secara manual ditambah dengan 20 % beban hidup

- Beban Mati Tambahan Plat Lantai 1 sampai 7 (Luas = 468 m2)

Beban mati yang bekerja pada plat lantai gedung meliputi :

Beban mati pada plat lantai 1 – 7	= 1,49 kN/m2 x Luas lantai

= 1,49 x 468 = 697,32 kN

- Beban Mati Tambahan pada Plat Lantai 8 (Luas = 468 m2)

Beban mati yang bekerja pada plat atap meliputi :

Total beban mati pada plat lantai 8	= 0,73 kN/m2 x Luas lantai

= 0,73 x 468 = 341,64 kN

- Beban Mati Tambahan pada Plat Atap (Luas = 72 m2)

Total beban mati pada plat lantai 8	= 0,73 kN/m2 x Luas lantai

= 0,73 x 72 = 52,56 kN

- Beban mati yang bekerja pada balok meliputi :

Beban dinding bata 4 m panjang total 216 m      = 2,5 x 4 x 216 = 2256 kN

Beban dinding partisi 2 m panjang total 120 m = 0,2 x 2 x 96  = 48 kN

- Tangga

Beban yang bekerja pada tangga adalah sebagai berikut

- Beban Mati Tambahan Pada Plat Tangga (Luas 37,95 m2)

Total beban mati pada plat tangga		= 1,21 kN/m2 x Luas

= 1,21 x 37,95

= 45,92 kN

- Bordes

Beban yang bekerja pada bordes adalah sebagai berikut :

- Beban Mati Tambahan Pada Bordes Tangga (Luas 6 m2)

Total beban mati pada plat tangga		= 0,88 kN/m2 x Luas

= 0,88 x 6 = 5,28 kN

- Beban Hidup Tereduksi

- Beban Hidup pada Lantai 1 sampai 7 (Luas = 468 m2)

Beban hidup yang bekerja pada untuk Gedung perkantoran adalah 2,5 kN/m2.

Total beban hidup pada plat lantai 1-7	= 2,5 kN/m2 x Luas lantai

= 2,5 x 468	= 1170 kN.

Reduksi beban hidup sebesar 20 % 		= 0,2 x 1170	= 351 kN

- Beban Hidup pada Lantai 8 (Luas = 468 m2)

Beban hidup yang bekerja pada untuk atap Gedung adalah 1 kN/m2.

Total beban hidup pada plat lantai 8	 	= 1 kN/m2 x Luas lantai

= 1 x 468	= 468 kN.

Reduksi beban hidup sebesar 20 %	 	= 0,2 x 468	= 140,4 kN

- Beban Hidup Tereduksi Pada Tangga

Beban hidup yang bekerja pada tangga untuk Gedung perkantoran adalah 3 kN/m2.

Total beban hidup pada plat tangga		= 3 kN/m2 x Luas lantai

= 3 x 37,95	= 113,84 kN

Reduksi beban hidup sebesar 20 % 		= 0,2 x 113,84	= 34,15 kN

- Beban Hidup Tereduksi Pada Bordes Tangga

Beban hidup yang bekerja pada tangga untuk Gedung perkantoran adalah 3 kN/m2.

Total beban hidup pada plat tangga	= 3 kN/m2 x Luas lantai

= 3 x 6		= 18 kN.

Reduksi beban hidup sebesar 20 % 	= 0,2 x 18	= 5,4 kN

- Total Beban Mati Tambahan

- Total Beban Mati Lantai Dasar ( Base)

WD	= (Luas Tangga x beban mati tangga ) + (luas bordes x

beban mati Bordes)

= (39 x 1,21) + (6 x 0,88) = 52,47 kN

- Total Beban Mati  Tambahan Plat Lantai 1-7

WD	= Beban Mati plat lantai + beban mati dinding + beban

Dinding partisi+ beban mati tambahan tangga dan bordes)

= 697,32 + 2256 + 48 + 45,92 + 5,28

= 3052,52 kN

- Total beban Mati pada lantai 8

WD	= Beban Mati Tambahan plat lantai  + beban mati tambahan

Tangga dan bordes + ( Tinggi tingkat x Berat Jenis

dinding x panjang dinding )

WD	= 341,64 + (45,92+5,28) +( 4 x 2,5 x 96)

WD	= 1352,84 kN

- Total Beban Hidup Tambahan

- Total Beban Mati Lantai Dasar ( Base)

WD	= 0,3 (Luas Tangga x beban hidup tangga) + 0,3 (luas

bordes x Beban hidup bordes)

= 0,3 (39 x 3) + 0,3(6 x 3)

= 40,5  kN

- Total Beban Mati  Tambahan Plat Lantai 1-7

WD	= beban hidup tambahan plat lantai + beban hidup

tambahan tangga dan bordes

= 351 +  34,15 + 5,4 = 390,55 kN

- Total beban Mati pada lantai 8

WD	= beban hidup tambahan plat lantai + beban hidup

tambahan tangga dan bordes

WD	= 140,4 + 34,15 + 5,4

WD	= 179,95 kN

Lampiran A.5

Menghitung Koefisien Respons Seismik

Koefisien respon seismic dihitung berdasarkan SNI Gempa 1726 – 2012 pasal 7.8.1.1

V   = Cs x W

Berdasarkan SNI Gempa 03-1726-2012 pasal 7.8.1.1 nilai koefisien respons seismik tidak boleh kurang dari :

CSmin	= 0,044 SDS. Ie			≥ 0,01

= 0,044 x 0,900 x 1		≥ 0,01

= 0,0396			≥ 0,01

Lampiran A.6

Menghitung Gaya Geser Dasar

Perhitungan nilai gaya geser dalam arah yang ditetapkan dihitung berdasarkan SNI Gempa 1726 – 2012 pasal 7.8.1 sebagai berikut.

Vx	= Csx x W = 0,0396 x 44012,55 = 1840,19 kN

Vy	= Csy x W = 0,0454 x 44012,55 = 1998,62 kN

Lampiran A.7

Menghitung Distribusi Beban Gempa

Perhitungan gaya gempa menggunakan persamaan sesuai SNI gempa 03-1726-2012 pasal 7.8.3 sebagai berikut :

Fx

T	≥ 2,5 nilai k = 2

0,5	< T < 2,5, nilai k = 2, atau ditentukan dengan interpolasi linear antara 1 dan 2.

Lampiran A.8

Perhitungan Kontrol Kinerja Struktur

Pada perhitungan Kontrol kinerja struktur berdasarkan SNI Gedung 1726-2012 pada lantai 9 struktur tanpa bresing dengan data sebagai berikut :

Drift X = 88,97  mm

H	 = 4000   mm

Cd	 = 5,5

Ie	 = 1

ρ	= 1,3

Perpindahan yang Diperbesar (δ)

Simmpangan antar lantai (∆) 	        = ( δLANTAI 8 – δLANTAI 7)

= 489,34 – 427,24 = 62,10 mm

Simpangan Diijinkan (∆a)	        = ∆ < 0,020 x H

= 62,10 < 80,00 mm  .................. (aman)

Lampiran B.1

Tabel Berat Struktur Gedung Tanpa Bresing

| Tingkat | Beban Mati Tambahan (kN) | Beban Hidup Tereduksi 20% (kN) | Berat Sendiri (kN) | Beban Total (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base | 52,47 | 40,50 | - | 92,97 |
| Lantai 1 | 3052,52 | 390,55 | 2085,47 | 5528,54 |
| Lantai 2 | 3052,52 | 390,55 | 2045,91 | 5488,98 |
| Lantai 3 | 3052,52 | 390,55 | 2001,74 | 5444,81 |
| Lantai 4 | 3052,52 | 390,55 | 1970,53 | 5413,60 |
| Lantai 5 | 3052,52 | 390,55 | 1924,52 | 5367,59 |
| Lantai 6 | 3052,52 | 390,55 | 1886,01 | 5329,08 |
| Lantai 7 | 3052,52 | 390,55 | 1865,87 | 5308,94 |
| Lantai 8 | 1352,84 | 179,95 | 3787,80 | 5320,59 |
| Beban Total | 22720,45 | 2913,82 | 17567,87 | 43295,11 |

Lampiran B.2

Tabel Perhitungan Gaya Gempa Tiap Lantai Tanpa Bresing

| Tingkat Lantai | Beban Total (kN) | h (m) | W x hk (kN) | Fx (kN) | Fy (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base | 92,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Lantai 1 | 5528,54 | 5,00 | 138213,42 | 13,15 | 14,28 |
| Lantai 2 | 5488,98 | 9,00 | 444607,61 | 42,31 | 45,95 |
| Lantai 3 | 5444,81 | 13,00 | 920173,21 | 87,56 | 95,09 |
| Lantai 4 | 5413,60 | 17,00 | 1564531,23 | 148,87 | 161,69 |
| Lantai 5 | 5367,59 | 21,00 | 2367106,25 | 225,23 | 244,63 |
| Lantai 6 | 5329,08 | 25,00 | 3330676,79 | 316,92 | 344,21 |
| Lantai 7 | 5308,94 | 29,00 | 4464820,11 | 424,84 | 461,41 |
| lantai 8 | 5320,59 | 33,00 | 5794125,64 | 551,32 | 598,79 |
| Σ Wt = | 43295,11 | Σ W x Z = | 19024254,263 |  |  |

Lampiran B.3

Tabel Berat Struktur Gedung Bresing V

| Tingkat | Beban Mati Tambahan (kN) | Beban Hidup Tereduksi 20% (kN) | Berat Sendiri (kN) | Beban Total (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base | 52,47 | 40,50 |  | 92,97 |
| Lantai 1 | 3052,52 | 390,55 | 2153,34 | 5596,40 |
| Lantai 2 | 3052,52 | 390,55 | 2102,63 | 5545,70 |
| Lantai 3 | 3052,52 | 390,55 | 2047,57 | 5490,64 |
| Lantai 4 | 3052,52 | 390,55 | 2016,36 | 5459,43 |
| Lantai 5 | 3052,52 | 390,55 | 1957,62 | 5400,69 |
| Lantai 6 | 3052,52 | 390,55 | 1919,12 | 5362,19 |
| Lantai 7 | 3052,52 | 390,55 | 1888,54 | 5331,61 |
| Lantai 8 | 1352,84 | 179,95 | 3810,47 | 5343,26 |
| Beban Total | 22720,45 | 2913,82 | 18499,86 | 44351,66 |

Lampiran B.4

Tabel Perhitungan Gaya Gempa Struktur Bresing V Tiap Lantai

| Tingkat Lantai | Beban Total (kN) | h (m) | W x hk (kN) | Fx (kN) | Fy (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base | 92,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lantai 1 | 5596,40 | 5,00 | 139910,10 | 12,89 | 14,00 |
| Lantai 2 | 5545,70 | 9,00 | 449201,61 | 41,38 | 44,95 |
| Lantai 3 | 5490,64 | 13,00 | 927917,46 | 85,49 | 92,85 |
| Lantai 4 | 5459,43 | 17,00 | 1577774,37 | 145,36 | 157,87 |
| Lantai 5 | 5400,69 | 21,00 | 2381705,56 | 219,42 | 238,31 |
| Lantai 6 | 5362,19 | 25,00 | 3351367,42 | 308,75 | 335,34 |
| Lantai 7 | 5331,61 | 29,00 | 4483884,74 | 413,09 | 448,66 |
| lantai 8 | 5343,26 | 33,00 | 5818812,18 | 536,07 | 582,23 |
| Σ Wt = | 44351,66 | Σ W x Z = | 20128265,032 |  |  |

Lampiran B.5

Tabel Period Setiap Mode Pada Struktur Bresing V

| Mode | Period | UX | UY | UZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,2848 | 69,4595 | 3,8613 | 0 |
| 2 | 1,2678 | 3,8266 | 70,8495 | 0 |
| 3 | 0,8691 | 0,5475 | 0,0029 | 0 |
| 4 | 0,3968 | 1,8998 | 16,6702 | 0 |
| 5 | 0,3925 | 16,695 | 1,8678 | 0 |
| 6 | 0,2767 | 0,0041 | 0,0043 | 0 |
| 7 | 0,2168 | 0,0523 | 4,2115 | 0 |
| 8 | 0,2101 | 4,3877 | 0,0576 | 0 |
| 9 | 0,1581 | 0,0755 | 1,0022 | 0 |
| 10 | 0,1558 | 0,834 | 0,1237 | 0 |
| 11 | 0,1521 | 0,0013 | 0,0135 | 0 |
| 12 | 0,1361 | 0,0334 | 0,3453 | 0 |

Sumber : Hasil Output Etabs

Lampiran B.6

Tabel Period Setiap Mode Pada Struktur Tanpa Bresing

| Mode | Period | UX | UY | UZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,66226 | 65,2431 | 0,0771 | 0 |
| 2 | 1,53049 | 0,0852 | 77,5145 | 0 |
| 3 | 1,16138 | 14,7479 | 0,0535 | 0 |
| 4 | 0,58963 | 9,4316 | 0,8294 | 0 |
| 5 | 0,56291 | 0,8918 | 9,4845 | 0 |
| 6 | 0,50458 | 3,5808 | 0,0001 | 0 |
| 7 | 0,44546 | 0,0012 | 6,3521 | 0 |
| 8 | 0,42651 | 0,0352 | 0,1006 | 0 |
| 9 | 0,42171 | 0,0003 | 0,007 | 0 |
| 10 | 0,4022 | 0,0423 | 0,0421 | 0 |
| 11 | 0,39964 | 0,0894 | 0 | 0 |
| 12 | 0,32944 | 2,7314 | 0,0124 | 0 |

Sumber : Hasil Output Etabs

Lampiran B.7

Tabel Berat Sendiri Struktur Bresing V

| Group | Self Mass | Self Weight | Total MassX | Total MassY | Total MassZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALL | 2134,3537 | 20947,609 | 3607,4973 | 3607,4973 | 0 |
| LANTAI 1 | 212,4887 | 2153,34 | 212,4887 | 212,4887 | 0 |
| LANTAI 2 | 208,4586 | 2102,63 | 208,4586 | 208,4586 | 0 |
| LANTAI 3 | 203,9581 | 2047,57 | 203,9581 | 203,9581 | 0 |
| LANTAI 4 | 200,7782 | 2016,36 | 200,7782 | 200,7782 | 0 |
| LANTAI 5 | 196,0897 | 1957,62 | 196,0897 | 196,0897 | 0 |
| LANTAI 6 | 192,1665 | 1919,12 | 192,1665 | 192,1665 | 0 |
| LANTAI 7 | 190,1143 | 1888,54 | 190,1143 | 190,1143 | 0 |
| LANTAI 8 | 385,9375 | 3810,47 | 385,9375 | 385,9375 | 0 |
| ATAP | 60,4082 | 604,21 | 60,4082 | 60,4082 | 0 |

Sumber : Hasil Output Etabs

Lampiran B.8

Tabel Berat Sendiri Struktur Tanpa Bresing

| Group | SelfMass | SelfWeight | TotalMassX | TotalMassY | TotalMassZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALL | 2099,8017 | 20608,496 | 2099,8017 | 2099,8017 | 0 |
| LANTAI 1 | 212,4887 | 2085,468 | 212,4887 | 212,4887 | 0 |
| LANTAI 2 | 208,4586 | 2045,914 | 208,4586 | 208,4586 | 0 |
| LANTAI 3 | 203,9581 | 2001,743 | 203,9581 | 203,9581 | 0 |
| LANTAI 4 | 200,7782 | 1970,534 | 200,7782 | 200,7782 | 0 |
| LANTAI 5 | 196,0897 | 1924,519 | 196,0897 | 196,0897 | 0 |
| LANTAI 6 | 192,1665 | 1886,014 | 192,1665 | 192,1665 | 0 |
| LANTAI 7 | 190,1143 | 1865,873 | 190,1143 | 190,1143 | 0 |
| LANTAI 8 | 385,9375 | 3787,804 | 385,9375 | 385,9375 | 0 |
| ATAP | 60,4082 | 592,879 | 60,4082 | 60,4082 | 0 |

Sumber : Hasil Output Etabs

Lampiran B.9

Tabel Partisipasi Massa seluruh Mode Untuk Arah X dan Y Struktur Tanpa Bresing

| Mode | Period | UX | UY | UZ | SumUX | SumUY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,819 | 58,952 | 0,062 | 0,000 | 58,952 | 0,062 |
| 2 | 1,678 | 0,009 | 75,218 | 0,000 | 58,961 | 75,280 |
| 3 | 1,350 | 15,547 | 0,107 | 0,000 | 74,508 | 75,388 |
| 4 | 0,633 | 11,916 | 0,244 | 0,000 | 86,424 | 75,632 |
| 5 | 0,595 | 0,338 | 12,687 | 0,000 | 86,762 | 88,319 |
| 6 | 0,524 | 3,083 | 0,029 | 0,000 | 89,845 | 88,348 |
| 7 | 0,462 | 0,000 | 5,054 | 0,000 | 89,845 | 93,402 |
| 8 | 0,442 | 0,265 | 0,008 | 0,000 | 90,110 | 93,410 |
| 9 | 0,371 | 2,861 | 0,017 | 0,000 | 92,970 | 93,426 |
| 10 | 0,33116 | 2,2995 | 0,012 | 0 | 95,2699 | 93,4382 |
| 11 | 0,30866 | 0,0671 | 3,4632 | 0 | 95,337 | 96,9015 |
| 12 | 0,24253 | 1,4409 | 0,088 | 0 | 96,7778 | 96,9894 |

Sumber : Hasil Output Etabs

Lampiran B.10

Tabel Patisipasi Massa Seluruh Mode Untuk Arah X dan Y Struktur Bresing V

| Mode | Period | UX | UY | UZ | SumUX | SumUY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,2848 | 69,4595 | 3,8613 | 0,0000 | 90,0823 | 90,1108 |
| 2 | 1,2678 | 3,8266 | 70,8495 | 0,0000 | 90,1254 | 90,2250 |
| 3 | 0,8691 | 0,5475 | 0,0029 | 0,0000 | 91,5346 | 91,2987 |
| 4 | 0,3968 | 1,8998 | 16,6702 | 0,0000 | 91,9846 | 91,3839 |
| 5 | 0,3925 | 16,6950 | 1,8678 | 0,0000 | 92,4284 | 93,2517 |
| 6 | 0,2767 | 0,0041 | 0,0043 | 0,0000 | 92,4325 | 93,2560 |
| 7 | 0,2168 | 0,0523 | 4,2115 | 0,0000 | 92,4848 | 97,4674 |
| 8 | 0,2101 | 4,3877 | 0,0576 | 0,0000 | 96,8726 | 97,5250 |
| 9 | 0,1581 | 0,0755 | 1,0022 | 0,0000 | 96,9481 | 98,5272 |
| 10 | 0,1437 | 0,834 | 0,1237 | 0,0000 | 97,1810 | 98,8984 |
| 11 | 0,1401 | 0,0013 | 0,0135 | 0,0000 | 98,5650 | 98,8994 |
| 12 | 0,1223 | 0,0334 | 0,3453 | 0,0000 | 98,5779 | 99,3201 |

Sumber : Hasil Output Etabs

Lampiran B.11

Tabel Base Shear Gempa Statik Ekuivalen EQX Struktur Bresing V

Sumber : Hasil Output Etabs

Lampiran B.12

Tabel Base Shear Gempa Statik Ekuivalen EQY Struktur Bresing V

Sumber : Hasil Output Etabs

Lampiran B.13

Tabel Base Shear Gempa Dinamik RSPX Spektrum X Struktur Bresing V

Sumber : Hasil Output Etabs

Lampiran B.14

Tabel Base Shear Gempa Dinamik RSPY Spektrum Y Struktur Bresing V

Sumber : Hasil Output Etabs

Lampiran B.15

Tabel Base Shear Gempa Statik Ekuivalen EQX Struktur Tanpa Bresing

Sumber : Hasil Output Etabs

Lampiran B.16

Tabel Base Shear Gempa Statik Ekuivalen EQY Struktur Tanpa Bresing

Sumber : Hasil Output Etabs

Lampiran B.17

Tabel Base Shear Gempa Dinamik RSPX Spektrum X Struktur Tanpa Bresing

Sumber : Hasil Output Etabs

Lampiran B.18

Tabel Base Shear Gempa Dinamik RSPX Spektrum X Struktur Tanpa Bresing

Sumber : Hasil Output Etabs

Lampiran B.19

Tabel Eksentrisitas Struktur Bresing V

Sumber : Hasil Output Etabs

Lampiran B.20

Tabel Eksentrisitas Struktur Tanpa Bresing

Sumber : Hasil Output Etabs

Lampiran B.21

Tabel Nilai Simpangan EQY Untuk Arah X dan RSPY Untuk Arah Y pada Struktur Bresing V

| Lantai | Simpangan Elastis | Simpangan Elastis |
| --- | --- | --- |
|  | Arah X (mm) | Arah Y (mm) |
| 8 | 59,21 | 29,29 |
| 7 | 50,76 | 25,16 |
| 6 | 41,67 | 20,94 |
| 5 | 32,65 | 16,76 |
| 4 | 24,42 | 12,93 |
| 3 | 16,80 | 9,19 |
| 2 | 10,42 | 5,97 |
| 1 | 5,17 | 3,25 |
| base | 0,00 | 0,00 |

Sumber : Hasil Output Etabs

Lampiran B.22

Tabel Nilai Simpangan EQY Untuk Arah X dan RSPY Untuk Arah Y pada Struktur Tanpa Bresing

| Lantai | Simpangan Arah X | Simpangan Arah Y |
| --- | --- | --- |
|  | Elastis (mm) | Elastis (mm) |
| 8 | 88,97 | 38,30 |
| 7 | 77,68 | 33,29 |
| 6 | 64,85 | 28,25 |
| 5 | 50,99 | 22,77 |
| 4 | 38,43 | 17,89 |
| 3 | 26,75 | 12,88 |
| 2 | 16,84 | 8,49 |
| 1 | 8,30 | 4,52 |
| base | 0,00 | 0,00 |

Sumber : Hasil Output Etabs

Lampiran B.23

Tabel Kontrol Penampang Perletakan A Pada Struktur

Lampiran B.24

Tabel Kontrol Penampang Perletakan B Pada Struktur

Lampiran B.25

Tabel Kontrol Penampang Perletakan C Pada Struktur

Lampiran B.26

Tabel Kontrol Penampang Perletakan D Pada Struktur

Lampiran B.27

Tabel Kontrol Penampang Perletakan E Pada Struktur

Lampiran B.28

Tabel Kontrol Penampang Perletakan F Pada Struktur

Lampiran B.29

Tabel Kontrol Penampang Perletakan G Pada Struktur

Lampiran B.30

Tabel Kontrol Penampang Perletakan H Pada Struktur

Sumber : Hasil Output Etabs

Lampiran B.31

Data Nilai Respon Spektrum

| T (detik) | SA (g) |
| --- | --- |
| 0 | 0.360 |
| T0 | 0.900 |
| TS | 0.900 |
| TS+0 | 0.774 |
| TS+0.1 | 0.680 |
| TS+0.2 | 0.606 |
| TS+0.3 | 0.546 |
| TS+0.4 | 0.497 |
| TS+0.5 | 0.457 |
| TS+0.6 | 0.422 |
| TS+0.7 | 0.392 |
| TS+0.8 | 0.366 |
| TS+0.9 | 0.344 |
| TS+1 | 0.324 |
| TS+1.1 | 0.306 |
| TS+1.2 | 0.290 |
| TS+1.3 | 0.276 |
| TS+1.4 | 0.263 |
| TS+1.5 | 0.251 |
| TS+1.6 | 0.240 |
| TS+1.7 | 0.230 |
| TS+1.8 | 0.221 |
| TS+1.9 | 0.213 |
| TS+2 | 0.205 |
| TS+2.1 | 0.197 |
| TS+2.2 | 0.191 |
| TS+2.3 | 0.184 |
| TS+2.4 | 0.178 |
| TS+2.5 | 0.173 |
| TS+2.6 | 0.168 |
| TS+2.7 | 0.163 |
| TS+2.8 | 0.158 |
| TS+2.9 | 0.154 |
| TS+3 | 0.150 |

Sumber : www. Puskim.pu.go.id

Lampiran B.32

Tabel Pendimensian Link Dengan Struktur Sistem Rangka Bresing Eksentrik (SRBE)

LAMPIRAN C

DATA

Lampiran C.1

Beban Hidup Terdistribusi Merata Minimum

Sumber : SNI 03-1727-2013

Lampiran C.2

Kategori Risiko Gedung dan Non Gedung untuk Beban Gempa

Sumber : SNI 03-1726-2012

Lampiran C.3 Faktor Keutamaan Gempa

Sumber : SNI 03-1726-2012

Lampiran C.4 Tabel Koefisien Situs, Fa

Sumber : SNI 03-1726-2012

Lampiran C.5 Tabel Koefisien Situs, Fv

Sumber : SNI 03-1726-2012

Lampiran C.6 Tabel Sifat Mekanis Baja Struktural

Sumber : SNI 03-1726-2012

Lampiran C.7

Tabel Faktor R, Cd, dan Ω0 untuk Sistem Tahan Gaya Gempa

:

Sumber : SNI 03-1726-2012

Lampiran C.8

Gambar Ss, Gempa Maksimum yang Dipertimbangkan Risiko – Tertarget

Lampiran C.9

Gambar S1, Gempa Maksimum yang Dipertimbangkan Risiko – Tertarget

Sumber : SNI 03-1726-2012

Lampiran C.10

Gambar Peta Wilayah Gempa Indonesia

Lampiran C.11

Nilai Batas Perbandingan Lebar Terhadap Tebal, λp, untuk Elemen Tekan

Sumber : SNI Baja 03-1726-2002

Lampiran C.12

Tabel Pendimensian Profil Baja

Sumber : Tabel Profil Konstruksi Baja

LAMPIRAN D

ANALISIS ETABS

- Tahapan pemodelan bangunan menggunakan software ETABS ver. 9.7.2

Berikut ini adalah contoh pembuatan model struktur bangunan dengan jarak antar kolom yaitu 6 meter dengan jumlah lantai 9 buah. Ketinggian lantai paling bawah yaitu 5 m, selanjutnya tipikal dengan ket inggian 4 m. Beban gempa yang  digunakan adalah beban gempa menurut RSNI-03-1726-201X.

- Buka program ETABS ver. 9.7.0, pilih File, New Model

- Tahap awal pembuatan model struktur pada ETABS dilakukan dengan cara File –New – Model – No  dan Masukan data sebagai berikut :

- Define Material

- Pilih Define,  Material Properties, Steel, Modify.

- Untuk baja menggunakan BJ 37 dengan properti sebagai berikut :

- Define Elemen Struktur

Elemen struktur terbagi menjadi 4 yaitu kolom, balok, dan bresing. Dimensi profil dibatasi dalam sekian range profil WF dan menggunakan system auto select.

Berikut adalah langkah-langkahnya:

- Pilih Define, Frame Section, lalu pada click to pilih add I/Wide Flange. Lalu masukkan dimensi sesuai kebutuhan (kolom/balok/bresing).

- Menginstall elemen struktur

- Kolom

- Pilih t oolbar di sebelah kiri, Create Column in Region

- Pilih kolom yang akan digunakan, lalu blok area

- Lakukan pada setiap lantainya

- Balok

- Pilih t oolbar di sebelah kiri, Create Line in Region

- Pada toolbox property, pilih balok yang akan digunakan, lalu blok area

- Lakukan pada setiap lantainya .

- Bresing dan Link

- Pilih View disebelah edit kemudian set elevation view supaya struktur menjadi  2 dimensi

- Kemudian pilih create braces in region dan pilih dimensi bresing

- Untuk pemodelan link pada create braces in region pilih bracing dengan yang ditentukan pada left Eccen dan Right Eccen masukkan angka yang sudah dianalisi.

- Kemudian blok area yang akan dipasang bresing

- Pelat

- Pilih toolbar di sebelah kiri, Create Areas at Click

- Pada toolbox property, pilih pelat yang akan digunakan, lalu click satu-satu pelat

- Lakukan pada setiap lantainya.

Maka hasilnya adalah sebagai berikut :

- Tahapan Pembebanan Struktur

- Kombinasi Pembebanan

- Jenis beban yang bekerja pada struktur gedung dapat diinput dengan cara Define – Static Load Case.

- Berbagai kombinasi pembebanan tersebut diinput ke ETABS dengan cara Define – Load Combination – Add New.

- Input Beban Mati (Dead Load)

- Beban mati didistribusikan pada plat secara merata dengan cara memilih elemen plat, kemudian Assign – Shell/ Area Loads – Uniform – Load Case Name – Dead.

- Beban mati pada balok yang berupa beban garis seperti beban dinding dan partisi diinput dengan cara Assign – Frame/ Line Loads – Distributed.

- Input Beban Hidup (Live Load)

- Distribusi beban hidup pada lantai dilakukan dengan cara memilih elemen plat, kemudian Assign – Shell/ Area Loads – Uniform – Load Case Name –Life

- Semua elemen plat dapat dibagi menjadi pias- pias kecil agar distribusi beban dari plat ke balok bisa lebih halus dan merata dengan cara pilih elemen plat, kemudian Edit – Mesh Areas.

- Tahapan Analisis Gempa Pada Struktur

- Menghitung Peridoe Struktur (T)

- pada program ETABS waktu getar alami (Tc) dapat diketahui secara otomatis dari hasil ragam getar atau Modal Analysis dengan cara Run, kemudian Display – Show Mode Shapes. Waktu getar analisis ETABS untuk Mode 1 dan Mode 2.

- Besarnya waktu getar untuk setiap mode bisa diketahui dengan cara Run – Dispay – Show Tables – Analysis Result – Modal Information – Building Modal Information – Modal Participating Mass Ratios.

- Menghtiung Berat Struktur

- Berat gedung (W) akibat berat sendiri secara otomatis dapat dihitung dengan ETABS dengan cara menyeleksi luasan masing- masing  lantai, kemudian Assign – Group Names.

- Setelah masing- masing lantai dibuat Group, berat sendiri gedung pada setiap lantai dapat diketahui dengan cara Display – Show Tables – Building Data – Groups – Groups Masses and Weights

- Menentukan Eksentrisitas Rencana (ed)

- Nilai pusat massa dan rotasi bangunan dapat dicari pada ETABS dengan cara Run – Display – Show Tables Draw Point Objects – Analysis Results-Building Output – Center Mass Rigidity.

- Besarnya eksentrisitas tersebut dapat diinput ke ETABS dengan cara Define – Static Load Case – Pilih Gempa EQx atau EQy– Modify Lateral Load – Override.

- kemudian diinput ke ETABS untuk memasukkan gaya gempa statik dengan cara Draw – Draw Point Objects.

- Input Gempa Statik

- Agar gempa statik dapat diinput secara manual, maka definisi dari beban gempa harus diubah dulu dengan cara Define – Static Load Cases – Pilih Load Eqx dan Eqy – None

- kemudian Assign – Joint/ Point Loads – Force – Load Case Name EQX/ Eqy

- Penyatuan beban gempa yang bekerja dengan elemen Gedung harus disatukan dengan diafragma dengan cara Klik luasan plat pada lantai, kemudian Assign – Joint/ point – Diafragms – Add New Diafragms

- Input Gempa Dinamik

- Massa akibat berat sendiri (self weight) elemen struktur sudah dihitung secara otomatis oleh program. Jadi hanya perlu input massa tambahan (berupa plesteran, dinding, keramik, dll) yang dilakukan dengan cara Define – Mass Source.

- kemudian dimasukkan ke ETABS dengan cara Define – Response Spectrum Functions – Spectrum From File – Add New Spectrum

- Menentukan Tipe Analisis Ragam Respons Spektrum

- Input  spectrum case dilakukan dengan cara Define – Response Spectrum Case – Add New Spectrum

- Kontrol Partisipasi Massa

- Besarnya partisipasi massa pada struktur dapat diketahui dengan cara Run – Display – Show Tables – Analysis Result – Modal Information – Building Modal Information Table Modal Participating Mass Ratio

- Gaya Geser Dasar Nominal, V (Base Shear)

- Cara menampilkan base shear akibat beban gempa statik dan dinamik dapat dilakukan dengan cara Run – Display – Show Table – Pilih Load Case untuk Eqx, EQ y, RSPx, RSPy.

- Simpangan Antar Tingkat

- Nilai simpangan yang diambil dalam penelitian ini yatiu berupa Maksimum Story Displacement dengan cara Run Analysis – Display – Show Story Response Plots.

- Kemudian klik pada Show Maximum Story Displacement dan lihat pada grafik setiap lantainya

.

BIODATA

- Personal

Nama				: Yusriansyah

Nim				: 110110019

Bidang				: Struktur

Alamat			: Btn Asean Block no 12 Desa Paloh Lada

Kecamatan Dewantara Kabupaten

Aceh Utara.

No HP			: 082189531569

- Orang Tua

Nama Ayah			: Murdiazil

Pekerjaan			: Tidak Bekerja (Disebabkan Penyakit Mata)

Umur				: 53

Alamat			: Btn Asean Block no 12 Desa Paloh Lada

Kecamatan Dewantara Kabupaten

Aceh Utara.

Nama Ibu			: Yenni Zuraida

Pekerjaan			: Menjahit

Umur				: 48

Alamat			: Btn Asean Block no 12 Desa Paloh

Lada Kecamatan Dewantara

- Pendidikan Formal

Asal SLTA (Tahun)		: SMA N 1 DEWANTARA ( 2009 )

Asal SLTP  (Tahun)		: SMP N 1 DEWANTARA ( 2007 )

Asal SD ( Tahun )		: SD AL-ALAQ ( 2001 )

- Software Komputer yang dikuasai

Jenis Software	: AutoCad,SAP 2000 dan ETABS,

Microsoft office

Tingkat Penguasaan		: Basic

- Prestasi

Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

- Juara 1 Drum Band SMP Se Kabupaten

- Peringkat 9 Olympiade Fisika SMP Se Kabupaten

- Juara 1 Busana Muslim Se Kabupaten

Reuleut, 06 Januari  2016

Mahasiswa yang bersangkutan

Yusriansyah

Nim. 110110019

# Text boxes

70

79

99